WN/138/2016									Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni sportowej w hali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w ZOS Hawajska, przy ul. Hawajskiej 7 w Warszawie.

- Warunki techniczne:

  - Powierzchnia hali: 888,2 m²,

  - Wymiary hali: 35,58 x 24,93 m,

  - Hala o bardzo dużym natężeniu ruchu.

  - Podłoga: panel podłogowy wielowarstwowy z wierzchnią warstwą użytkową z litego drewna dębowego stosowany do podłóg sportowy firmy Hamberger Industriewerke GmbH,

  - Aktualny lakier firmy Bona Kemi AB – akrylowy (4 warstwy) – metoda natryskowa, utwardzany promieniami UV.

  - Oferent powinien dokonać wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty cenowej.

- Zakres prac:

  - Demontaż listew przyściennych, wraz ze szlifowaniem i lakierowaniem lakierem zastosowanym do odnowienia parkietu. Ponowny montaż do ścian. W przypadku uszkodzonych listew również, ich wymiana na nowe, identyczne z aktualnie posiadanymi. Ilość ok 121 mb.

  - Demontaż trybun rozsuwanych, wyniesienie z hali, zabezpieczenie oraz wniesienie i ponowny montaż do podłoża po wykonaniu remontu nawierzchni w hali. Ilość: 3 szt. po 5,4 m długości każde.

  - Demontaż drabinek gimnastycznych, wyniesienie z hali, zabezpieczenie oraz wniesienie 
i ponowny montaż po wykonaniu remontu nawierzchni w hali. Ilość: 36 szt.

  - Demontaż grzejników oraz ponowny montaż po wykonaniu remontu nawierzchni w hali (tylko jeśli zachodzi taka potrzeba). Ilość: 12 szt.

  - Demontowane elementy Wykonawca musi zabezpieczyć na własny koszt. Jeżeli konieczne będzie wystawienie demontowanego sprzętu poza obiekt, na zewnątrz, Wykonawca odpowiednio go zabezpieczy.

  - Kompleksowa renowacja istniejącej nawierzchni:

    - zerwanie wyklejonych taśmą linii do badmintona,

    - cyklinowanie bezpyłowe, szpachlowanie (z użyciem pyłu po cyklinowaniu), polerowanie
 i gruntowanie całej nawierzchni (lakierem podkładowym – tej samej firmy co lakier oraz farba do linii),

    - naprawa uszkodzeń, w tym sklejanie rozwarstwionych paneli, wyrównanie uszkodzeń mechanicznych, częściowe uzupełnienie itp.,

    - usunięcie szczelin i nierówności,

    - lakierowanie (minimum 3 warstwy) lakierem o najwyższej odporności na ścieranie 
i zarysowanie oraz oklejanie taśmą do wyklejania linii,

    - malowanie i lakierowanie linii do gier zespołowych:

      - centralne boisko do siatkówki bez wypełnienia kolorem (zgodne z przepisami PZPS). Propozycja koloru linii: pomarańczowy.

      - centralne boisko do koszykówki z wypełnieniem kolorystycznym (propozycja koloru wypełnienia zielony, ew. niebieski) poza centralnym boiskiem do siatkówki oraz polem „3 sekund” (zgodne z przepisami PZKosz). Usytuowanie boiska należy dostosować do istniejących koszt podstropowych. Propozycja koloru linii: biały.

      - centralne niepełnowymiarowe boisko do futsalu i piłki ręcznej. Propozycja koloru linii: czarny.

      - 3 sektorowe boiska do siatkówki (linie o szerokości 3cm), Propozycja koloru linii: czerwony.

      - narożniki/ znaczniki i linie do 6 kortów do badmintona, w taki sposób, by:

- w miejscach, gdzie linie nie zachodzą na boiska centralne do siatkówki i koszykówki, malowane w całości.

- w miejscach, w których korty do badmintona zachodzą na boiska centralne zamiast linii, powinny zostać wymalowane narożniki/ znaczniki.

- Propozycja koloru linii: żółty.

Kolory linii, wypełnień, wymiary linii oraz wymiary boisk centralnych zgodne 
z przepisami PZPS oraz PZKosz.

Linie i usytuowanie boisk i kortów powinno zostać zaplanowane maksymalnie ergonomicznie.

    - projekt usytuowania linii oraz kolorystyki boisk przedstawi Wykonawca na podstawie zaleceń Zamawiającego oraz wytycznych wskazanych w przepisach PZPS, PZKosz, PZBad. Projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Przystąpienie do prac nastąpi po przedstawieniu projektu usytuowania linii oraz jego akceptacji przez Zamawiającego.

    - malowanie w kole środkowym dużego logo UCSiR (biegacze z napisem UCSiR). Tło wypełnione kolorem.

  - Dostosowanie 6 szt. tulej do mocowania słupków do siatkówki do tulei uniwersalnych, umożliwiających wykorzystanie m.in. posiadanych słupków firm Polsport oraz Schaper.

  - Frezowanie osłon tulej do mocowania słupków i innych (dostosowanie wysokości do poziomu nawierzchni hali). Ilość: 14 szt.

  - Frezowanie mocowań do bramek (dostosowanie wysokości do poziomu nawierzchni hali). Ilość: 16 szt.

  - Montaż nowych uchwytów do koszy najazdowych posiadanych przez UCSiR. Ilość: 4 szt.

  - Materiały rozbiórkowe oraz inne użyte do wykonania remontu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie oraz ponosi koszt ich utylizacji. Materiały te należy wywozić sukcesywnie 
w trakcie prowadzenia robót.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętymi robotami w terminie do 24.08.2016 r.

- Wymagany termin realizacji: 23.07-24.08.2016 r. (godziny: poniedziałek-piątek 8.00-22.00, soboty i niedziele: do ustalenia), z zastrzeżeniem, iż w tym czasie zakończone zostaną wszelkie prace, a powłoka lakiernicza uzyska swoje pełne właściwości (zakończony zostanie proces utwardzania).

- Wymagania dotyczące rozwiązań:

  - Zastosowane materiały i wyroby budowlane powinny posiadać:

    - atesty higieniczne stosowalności w obiektach sportowych i oświatowych,

    - certyfikaty lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN,

    - certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

    - oceny higieniczne,

    - aprobaty techniczne,

    - Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów, przeznaczonych do wykonania robót.

  - Zastosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne dokumenty potwierdzającej ich stan.

  - Składowanie materiałów: Wykonawca będzie składował sprzęt i materiały na własny koszt i odpowiedzialność.

- Wymagania dotyczące lakieru:

Zamawiający wymaga zastosowania lakierów firmy Hartzlack lub Oli lacke.

2-komponentowy poliuretanowy, na bazie wody, matowy/ półmatowy:

  - najwyższa odporność na ścieranie i zarysowania,

  - zgodny z normą PN-EN 14904:2009 – odporność na poślizg (europejska norma dotycząca nawierzchni dla hal sportowych), bądź normą DIN 18032-2 ,

  - posiadający atest na trudnozapalność wg normy EN 13501-1:2007.

  - bardzo dobra odporność na ślady i zabrudzenia,

  - odporny na działanie śliny i potu wg normy DIN 53160,

  - atest higieniczny.

- Wymagania dotyczące farb do linii:

Zamawiający wymaga zastosowania farb zgodnych z proponowanym do remontu nawierzchni lakierem tj. firmy Hartzlack lub Oli lacke.

  - Farby muszą być przeznaczone do malowania linii w halach sportowych.

  - Farby muszą posiadać atest higieniczny.

- Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 48 miesięcy.

- Kontrola jakości robót:

  - Prowadzone prace będą na bieżąco podlegały standardowym procedurom kontrolnym, badaniom i odbiorowi.

  - Przedmiotem odbioru będą dokumentacja powykonawcza zawierająca atesty i świadectwa materiałowe użytych lakierów i innych preparatów chemicznych.

  - Ocena stanu przygotowania podłogi.

  - Kontrola stanu podłogi przed kolejnymi etapami prac ze względu na ich zanikający charakter:

    - Po zeszlifowaniu lakieru,

    - Po usunięciu nierówności, ubytków i dziur,

    - Po położeniu podkładu,

    - Po wyznaczeniu i namalowaniu linii boisk,

    - Po położeniu każdej warstwy lakieru,

    - Po końcowym szlifowaniu teflonowym.

  - Roboty powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami producentów materiałów oraz zasadami BHP i wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

  - Zakres czynności kontrolnych dotyczących jakości prac:

    - Barwa i odcień parkietu – sprawdzenie wzrokowe,

    - Antyrefleks – sprawdzenie wzrokowe, ew. za pomocą miernika,

    - Sprawdzenie poprawności malowania linii i stref (szerokość linii, kolory) – sprawdzenie wzrokowe, pomiary szerokości linii, sprawdzenie zgodności kolorów wg palety RAL, sprawdzenie oznaczeń boisk i stref wg przepisów PZPS, PZKosz oraz PZBad.

  - Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące podłogi:

  - Prawidłowo wykonana podłoga powinna spełniać następujące wymagania:

    - Cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę (w poszczególnych polach),

    - Mieć wykończenie antypoślizgowe i antyrefleksyjne,

    - Oznaczenia linii i stref powinny być wykonane wg przepisów PZPS, PZKosz, PZBad.

- Informacje dodatkowe:

  - Wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty prac, 
o których mowa powyżej oraz koszty zakupu wszelkich materiałów mają zostać przez Wykonawcę skalkulowane w zaoferowanym ryczałcie za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

  - Wykonawca przedstawi program sprzątania i konserwacji nawierzchni sportowej wraz ze wskazaniem produktów. Dodatkowo dokona szkolenia pracowników hali w kwestii utrzymania czystości i właściwości nawierzchni hali.

  - Wykonawca pokryje koszty zużytych mediów tj. wody, energii elektrycznej.

- Odbiór robót: Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, po zakończeniu wszelkich prac i po okresie pełnego utwardzenia podłogi. Odbiór pogwarancyjny – zostaje przeprowadzony w ciągu 3 dni od dnia upływu okresu gwarancji. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu podłogi, po użytkowaniu w okresie gwarancji. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie wady 
w wykonanej podłodze.