ul. Grochowska 354, lok. 125

03-822 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  PRZY OBIEKCIE ZOS „MOCZYDŁO”

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery działek):

TEREN PRZY OBIEKCIE ZOS „MOCZYDŁO”

Działka nr ewidencyjny 18/8 z obrębu 1-11-12

ZAMAWIAJĄCY (nazwa, adres):

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA,

URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

00-091 WARSZAWA,PLAC BANKOWY 3/5

UMOWA (numer, data):

Umowa nr 133/XIII/2017 z dnia 31.03.2017 r.

PROJEKTANCI (specjalność, zakres opracowania, tytuł, imię, nazwisko, uprawnienia):

architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu, mała architektura, nasadzenia, drogi piesze):

mgr inż. arch. kraj. Urszula ĆWIEK

mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

TOM I - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3

CZĘŚĆ OPISOWA	4

1. DANE OGÓLNE	4

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA	4

1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU	4

1.3. ZAMAWIAJĄCY	4

1.5. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI	5

1.6. OBSŁUGA INWESTYCJI	5

1.7. USTALENIA DLA POTRZEB OPRACOWANIA KOSZTORYSÓW	5

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI	8

2.2. STAN PRAWNY TERENU	8

2.3. STAN ISTNIEJĄCY	8

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

2.5. BILANS TERENU	9

2.6. OCHRONA TERENU	9

2.7. TERENY GÓRNICZE	9

2.8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	9

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY GOSPODARKI DRZEWOSTANEM	10

3.2. Ścianka wspinaczkowa	10

4. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAWIERZCHNI	11

4.1. NAWIERZCHNIA PIESZA Z KOSTKI BETONOWEJ	12

4.2. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI	13

5. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MAŁEJ ARCHITEKTURY	14

6. OGRODZENIE TERENU PRZY ZJEŻDŻALNI	16

9. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW	22

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU	23

11. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24

12. KOLEJNOŚĆ I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT	25

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	26

13.1. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI	26

13.2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	26

13.3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.	27

13.4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.	27

ZAŁĄCZNIKI	29

Warszawa, 31.03.2017 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Oświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowo - kosztorysowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z zagospodarowaniem terenu  przy obiekcie ZOS „Moczydło”  ul. Pod Strzechą 3 w Warszawie”. opracowana na podstawie umowy nr 133/XIII/2017 z dnia 31.03.2017 r. pomiędzy:

• Miastem stołecznym Warszawa – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Plac Bankowy 3/5, oraz

• firmą LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek – właścicielkę, obejmująca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i elektronicznej):

• projekt budowlany zagospodarowania terenu objętego opracowaniem;

• projekty wykonawcze poszczególnych branż;

• przedmiar robót (oddzielna oprawa);

• kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa)

wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Oświadczam, że kopie zamieszczonych w projekcie dokumentów są zgodne z oryginałami. 
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz.

83. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autorów.

architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu, mała architektura, nasadzenia):

mgr inż. arch. kraj. Urszula ĆWIEK

mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska

# CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. DANE OGÓLNE

## 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa 133/XIII/2017  z dnia 31.03.2017 r., zawarta pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Plac Bankowy 3/5, a firmą LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek – właścicielkę;

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych R1466.2017 w skali 1:500, miasto Warszawa, obręb 1-11-12. Zaktualizowana 16.02.2017 r. w Pracownia Usług Geodezyjnych „Limbus” Krzysztof Podrażka, 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Słoneczna 2/16 przez uprawnionego geodetę Krzysztofa Podrażkę Nr upr. 22 542.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

## 1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest teren  przy obiekcie ZOS „Moczydło”  ul. Pod Strzechą 3 w Warszawie na działce o numerze ewidencyjnym 18/8 obręb 1-11-12 – Warszawa.

## 1.3. ZAMAWIAJĄCY

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA,

URSYNOWSKIE CENTRUM SPORU I REKREACJI

PLAC BANKOWY 3/5

00-091 WARSZAWA

1.4. PROJEKTANCI

architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu, mała architektura, nasadzenia):

mgr inż. arch. kraj. Urszula ĆWIEK

mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska

# 1.5. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

• CZĘŚĆ OPISOWA

• RYSUNKI:

1.1. Projekt zagospodarowania terenu (1:500);

2.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Zagospodarowania ternu (1:500);

3.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Nawierzchnia- wymiarowanie. (1:500);

4.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Przekrój przez nawierzchnię– wymiarowanie (1:10);

5.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Ogrodzenia- wymiarowanie. (1:10);

6.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Ścianki wspinaczkowej. (1:100);

7.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Tablica do rysowania kredą- wymiarowanie. (1:10);

ZAŁĄCZNIKI:

- Karty techniczne produktów:

  - Ławka

  - Kosz na śmieci

  - Tablica do rysowania kredą

  - Tablice informacyjne

  - Ścianka wspinaczkowa

  - Ogrodzenie

2. Uprawnienia projektantów:

2.1. Dyplom ukończenia studiów wyższych - Urszula Ćwiek

2.2. Dyplom ukończenia studiów wyższych – Małgorzata Kucharska

## 1.6. OBSŁUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków, realizowane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ponieważ sposób wykorzystania mediów związany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił będzie także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych.

## 1.7. USTALENIA DLA POTRZEB OPRACOWANIA KOSZTORYSÓW

Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Zamawiającym:

Zakres prac projektowych

- projekt budowlano-wykonawczy budowy ścianki wspinaczkowej

- projekt budowlano-wykonawczy infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania terenu

Dane dotyczące robót przygotowawczych

Odbioru podłoża musi dokonać uprawiony geolog – geotechnik, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

Geolog – geotechnik wpisem do dziennika budowy dopuszcza wykonywanie fundamentów.

Usuwanie drzew i krzewów

- Należy ustalić wielkość środków transportowych do wywozu pni (samochody samowyładowcze 5-10t)  i gałęzi na odległość do 10 km dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego.

Roboty ziemne

- wykopy wykonywane mechanicznie w 80% (koparki 0,25-0,60m3, ręcznie w 20% przy uwzględnieniu wymiany gruntu w razie zaistnienia takiej konieczności, kategoria odspojonego gruntu: kat.III,

- odległość wywozu urobku (dla kosztorysu inwestorskiego) przyjąć na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej (nie gruntowych) oraz uwzględnić koszty jego składowania; wykonawca sam ustali w ofercie odległość wywozu; w przedmiarze robót nie wpisywać odległości wywozu,

- wykonanie podbudowy poprzez profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Inne wyżej nie wymienione

nie występują

Dane dotyczące technologii wykonania nieokreślonej dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót – brak.

Specjalne wymagania dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych nieokreślone dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót – brak.

Wykonanie robót w warunkach szczególnych – uwzględnić.

Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy w tym:

wyznaczenie granic placu budowy, ewentualnych obiektów inwestora 	przekazanych do użytkowania przez Wykonawcę w czasie realizacji robót 	oraz innych danych w zależności od potrzeb np. drogi dojazdowe, ogrodzenia itp.- będą obciążać koszty pośrednie Wykonawcy

Dane dotyczące wyceny robót:

Metoda kalkulacji kosztorysowej - uproszczona

Wk=ΣL x Cj

Wk – wartość kosztorysowa robót,

L – liczba jednostek sprzedmiarowanych robót,

Cj – cena jednostkowa roboty podstawowej,

Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- założenia wyjściowe do kosztorysowania,

- ceny jednostkowe robót podstawowych,

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności:

- ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji

- kalkulacje szczegółowe

- Składniki przyjęte do opracowania kosztorysu:

a) Robocizna: średnie ceny z województwa Mazowieckiego

b) Narzuty:

- koszty pośrednie: (R+S) wg średnie ceny z województwa Mazowieckiego

- zysk: (R+S+Kp) wg średnie ceny z województwa Mazowieckiego

W przypadku występowania robót nietypowych – roboty nietypowe nie występują.

Inne ustalenia wynikające np. z wytycznych montażu lub wytycznych wykonania oraz organizacja robót mająca wpływ na wycenę.

nie występują

Podstawę wyceny stanowić będą następujące katalogi zawierające nakłady rzeczowe tj. KNR, KNNR, KSNR, KNP oraz inne branżowe katalogi nakładów rzeczowych, o ile zawarte w nich nakłady nie będą większe od nakładów występujących w wymienionych wyżej katalogach, które zawierają nakłady maksymalne.

Kosztorys inwestorski powinien się składać z:

- strony tytułowej zawierającej nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słonika Zamówień i podaniem lokalizacji, nazwy i adresu zamawiającego, nazwy i adresu jednostki opracowującej kosztorys, imion i nazwisk, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisów, wartości kosztorysowej robót, daty opracowania kosztorysu inwestorskiego;

- ogólnej charakterystyki obiektu i robót, zawierającej krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami,które określają wielkość obiektu lub robót;

- przedmiaru robót;

- kalkulacji uproszczonej;

- tabeli wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

- załączniki: założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski oraz przedmiar będący jego częścią składową, wykonać należy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Nie zastosowanie się do w/w wymogów spowoduje brak akceptacji tych dokumentów przez zamawiającego i ich zwrot do Wykonawcy.

# 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścianki wspinaczkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie ZOS „Moczydło”  ul. Pod Strzechą 3 w Warszawie.  Teren opracowania ma powierzchnię 1290 m2  i znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 18/8 obręb 1-11-12 w Warszawie.

## 2.2. STAN PRAWNY TERENU

Właścicielem działki nr 18/8  jest Miasto stołeczne Warszawa - z siedzibą: Plac Bankowy 3/5, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, 00-091 Warszawa.

## 2.3. STAN ISTNIEJĄCY

Obecnie na terenie znajdują się nasadzenia drzew i krzewów, oraz trawnik. Teren jest ogrodzony. Obecny stan  obszaru nie spełnia swojej funkcji jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Nawierzchnia trawiasta wymaga rekultywacji.

## 2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt uwzględnia budowę ścianki wspinaczkowej oraz zagospodarowania pozostałej części terenu.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje następujące elementy:

1. Ścianka wspinaczkowa:

• nawierzchnia naturalna

• 40,3 m2 powierzchni całkowitej

• 29  m2 powierzchni użytkowej

2. Ciąg komunikacyjny wewnątrz kompleksu:

• nawierzchnia z kostki betonowej  kolor szary

• 106 m2 powierzchni

• nawierzchnia z kostki betonowej  kolor brązowy

• 44 m2 powierzchni

• podsypka cementowo- piaskowa

• podbudowa pod kostkę- warstwa 15 cm ( żwir, tłuczeń, grys, żużel lub mieszanina piasku ze żwirem)

3. Mała architektura:

- ławki- 4 szt.

- kosze na odpadki- 3 szt.

- tablice informacyjne

4. Nasadzenia

- krzewy

5. Ogrodzenie obszaru przy zjeżdżalni

- 31 mb siatki ogrodzeniowej

## 2.5. BILANS TERENU

| Elementy zagospodarowania | Powierzchnia [m2] | Powierzchnia [%] |
| --- | --- | --- |
| Nawierzchnie: |
| nawierzchnie z kostki brukowej szary | 106 m2 | 8,22 |
| nawierzchnie z kostki brukowej brązowy | 44 m2 | 3,41 |
| nawierzchnia bezpieczna nawierzchnia z kory sosnowej (5 cm) | 40 m2 164 m2 | 3,1 12,71 |
| Szata roślinna: |
| trawnik | 936 m2 | 72,56 |
| Razem | 1290 m2 | 100 |

## 2.6. OCHRONA TERENU

Teren opracowania nie jest wpisany w rejestr zabytków i nie podlega ochronie.

## 2.7. TERENY GÓRNICZE

Teren opracowania nie znajduje się w obszarze górniczym.

## 2.8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie.

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 3.1. INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Projekt przewiduje zachowanie drzew istniejących na działce na projekcie dotyczącym gospodarki drzewostanem zostały oznaczone drzewa do przesadzenia. Również krzewy znajdujące się na terenie inwestycji objęte są jedynie drobnymi zabiegami pielęgnacyjnymi, grupa krzewów oznaczona na projekcie do usunięcia koliduje z lokalizacją ścianki wspinaczkowej, ze względu na niewielką powierzchnie nie jest wymagane pozwolenie na wycinkę krzewów

ZABEZPIECZENIE DRZEWA NA CZAS BUDOWY

Roślinność na terenie inwestycji nie koliduje z pracami budowlanymi. W przypadku prac ziemnych, gdzie dojedzie do sytuacji odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą. Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu korzeniowego drzew. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów budowlanych a zabezpieczenia roślinności usunąć.

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 3.1. INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Projekt przewiduje zachowanie drzew istniejących na działce na projekcie dotyczącym gospodarki drzewostanem zostały oznaczone drzewa do przesadzenia. Również krzewy znajdujące się na terenie inwestycji objęte są jedynie drobnymi zabiegami pielęgnacyjnymi, grupa krzewów oznaczona na projekcie do usunięcia koliduje z lokalizacją ścianki wspinaczkowej, ze względu na niewielką powierzchnie nie jest wymagane pozwolenie na wycinkę krzewów

ZABEZPIECZENIE DRZEWA NA CZAS BUDOWY

Roślinność na terenie inwestycji nie koliduje z pracami budowlanymi. W przypadku prac ziemnych, gdzie dojedzie do sytuacji odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą. Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu korzeniowego drzew. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów budowlanych a zabezpieczenia roślinności usunąć.

## 3.2. Ścianka wspinaczkowa

Monolit (MDD-006 bądź równoważna)

Nr katalogowy: MDD-006

Wymiary:

-wysokość: 2,27 m

-długość: 6,77 m

-szerokość: 2,20 m

-powierzchnia  całkowita: 40,3 m2

-powierzchnia użytkowa: 29 m2

Strefa bezpieczeństwa: 11000x 5600

Materiał: laminat polisterowy

Opis urządzenia: Ścianka wspinaczkowa bulderingowa, w formie bryły wolnostojącej. Wykonana z laminatu polisterowego, pokrytego panelami na bazie włókna szklanego typu Mono’Design.

Kolor: S3005-R80B

Nawierzchnia amortyzująca upadek:

Według normy: PN-EN 12572-2:2008. Żwir okrągły i frakcji 8- 16 mm, wymywany pozbawiony domieszek gliny i mułu. Grubość warstwy do głębokości 0,4 m

Uwagi: Stateczność bryły jest zapewniona dla terenów których normowana prędkość wiatru wynosi 20 m/s (1 strefa obciążenia wiatrem). W przypadku montażu ścianki w innej strefie, wymagane jest sprawdzenie stateczności ściany. Na dolnej krawędzi bryły wykształcono kołnierz o szerokości 30 cm, posiadający pionowe żebra, zwiększające sztywności pionowej powierzchni na której będzie układany balast (np. krawężnik). W przypadku występowania gruntów wysadzinowych na głębokości przemarzania, kierując się normą PN-B-03020:1981, należy wykonać wymianę gruntu na żwir lub piasek.

# 4. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAWIERZCHNI

Rozwiązania sytuacyjne:

W projekcie przewidziano nawierzchnie piesze biegnące prosto i komunikujące całość założenia. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni zaprojektowano poprzez spływ powierzchniowy. Należy zastosować spadek poprzeczny nawierzchni 0,6% zgodnie z dokumentacją rysunkową. Ewentualne korekty wysokości związane z nieuwzględnioną na mapie mikrorzeźbą będą możliwe do rozwiązania podczas budowy, w ramach nadzoru autorskiego.

Rozwiązania materiałowe:

Przewidziano następujące rodzaje nawierzchni:

• nawierzchnia z kostki betonowej  szary

• 106 m2 powierzchni

• nawierzchnia z kostki betonowej kolor brązowy

• 44 m2 powierzchni

• podbudowa pod kostkę- warstwa 15 cm ( żwir, tłuczeń, grys, żużel lub mieszanina piasku ze żwirem)

Przebieg i rozwiązania drogi w profilu – niweleta chodników

Projektowane chodniki dostosowano wysokościowo i dowiązano do:

• istniejącego ukształtowania terenu,

• sieci uzbrojenia podziemnego,

• projektowanych elementów zagospodarowania terenu,

Dokładne rozwiązanie wysokościowe pokazano na rysunkach. Cały teren poddany został niwelacji wysokościowej.

Warunki przygotowania podłoża dla posadowienia dróg i placów.

Cały teren należy poddać niwelacji, dostosowując odpowiednio wysokości projektowanych nawierzchni.

Po wykonaniu robót ziemnych należy przystąpić do odpowiedniego wyprofilowania i zagęszczenia dna koryta przygotowując w ten sposób podłoże do wykonania nasypów i projektowanych konstrukcji nawierzchni. Zagęszczenie podłoża pod chodniki należy dostosować do grupy nośności G1. Podłoże należy zagęścić do wskaźnika Is=1,00. Należy pamiętać, aby podczas wykonywania koryta grunt zalegający na dnie chronić przed opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem.

Uwagi:

. Wszelkie niezgodności powinny zostać zgłoszone.

## 4.1. NAWIERZCHNIA PIESZA Z KOSTKI BETONOWEJ

Przyjęto jako parametry wyjściowe dla konstrukcji nawierzchni:

• kategoria ruchu - według instrukcji jak dla chodników przeznaczonych do ruchu pieszych,

• doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1,

• głębokość przemarzania – 1,0m,

• Załącznik nr 5 do Rozporządzenia MiiGM nr 430/99 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/99,

Według wymienionych danych ustalono następującą konstrukcję nawierzchni:

| • warstwa ścieralna z kamiennej kostki betonowej | 6 cm |
| --- | --- |
| • podsypka cementowo – piaskowa 1:3 | 3 cm |
| • podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 15 cm |
| • profilowanie i zagęszczone podłoże doprowadzone do grupy nośności G1 |
| RAZEM | 24 cm |

Chodniki „obramowano” obrzeżem betonowym 8x30x100 cm posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej długość 250 mb.

## 4.2. NAWIERZCHNIA Z KORY POD NASADZENIA

Powierzchnie wyłożone korą sosnową:

- wybrane powierzchnie wokół nasadzeń krzewów pokryte zostaną około 5 cm warstwą przekomposowanej kory sosnowej (pozbawionej domieszek i zanieczyszczeń),

- powierzchnię przeznaczoną pod korę wyłożyć agrotkaniną;

- wywinąć końcówki agrotkaniny na całej długości tak, aby oddzielała powierzchnię pokrytą korą od powierzchni obsadzanych zielenią;

- powierzchnię agrotkaniną wyłożyć korą;

## 4.3. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Woda z nawierzchni odprowadzona będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, zastosowanie spadków 0,6%, które zbędną ilość odpadów będą kierować na powierzchnie trawiaste.

# 5. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MAŁEJ ARCHITEKTURY

W projekcie przewidziano wyposażenie w elementy małej architektury w postaci:

- Ławka  (np. Komserwis Tunis 001131) – 4 szt.

- Kosz na odpadki  (np.  Komserwis Oslo 006427) –3 szt.

- Tablica do rysowania (np. Apis 8.08) - 4 szt.

- Tablice informacyjna 1 – 1 szt.

- Tablica informacyjna 2 – 1 szt.

Ławki ( np. Tunis 001131):

Wymiary:

• wysokość: 74

• szerokość: 40

• długość: 180

• waga: ok. 44 kg

Materiały:

Odlew żeliwny lakierowany, listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą

Konstrukcja nośna: Podstawa żeliwna – 2 szt.

Siedzisko i oparcie:

-listwy drewniane 8x4x180 cm- 6szt.

Kolorystyka:

Grafit

Montaż:

Kotwienie na płytę chodnikową do betonowych fundamentów przy pomocy kotw M8.

Wszystkie elementy mebli ulicznych muszę być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewłaściwego użytkowania (np. wywrócenie się elementu) producent nie odpowiada.

Kosz na śmieci (np. Oslo 003408):

Wymiary:

• wysokość: 100 cm

• szerokość: 39 cm

• pojemność: 35 l

• waga: 33 kg

Materiały:

- obudowa: drewno iglaste lakierowane

- słupek: stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany

- pojemnik z popielniczką: stal lakierowana

Montaż:

-kosz jest montowany przez zabetonowanie rury kotwiącej

Tablica informacyjna 1 - Plac Zabaw (np. Komserwis Kemi 010216)

Wymiary:

• wysokość 250

• długość: 120 cm

• szerokość: 8 cm

• waga: 43 kg

• pow. ekspozycyjna: 100x100

Materiał

• konstrukcja - stal: lakierowana lub nierdzewna, kolor: grafit RAL 7021

• powierzchnia ekspozycyjna:  płyta MFP-L lakierowana

Montaż

przez zabetonowanie elementów kotwiących

Uwagi: Wymóg sporządzenia tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw, informacją o zarządcy placu oraz numerami alarmowymi spoczywa na wykonawcy (wzór tablicy w zał. 8).

Tablica informacyjna 2 (np. Komserwis Kemi 010216)

Wymiary:

• wysokość 250

• długość: 120 cm

• szerokość: 8 cm

• waga: 43 kg

• pow. ekspozycyjna: 100x100

Materiał

• konstrukcja - stal: lakierowana lub nierdzewna, kolor: grafit RAL 7021

• powierzchnia ekspozycyjna:  płyta MFP-L lakierowana

Montaż

przez zabetonowanie elementów kotwiących

Uwagi: Wymóg sporządzenia tablicy informacyjnej z informacjami że inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu partycypacyjnego spoczywa na wykonawcy (wzór tablicy w zał. 8).

Uwaga: Ponadto każde urządzenia na placu zabaw powinno być opatrzone tabliczką znamionową zawierającą informacje o producencie, danych produkcji, numerze seryjnym, numerze normy oraz informacji jak korzystać z poszczególnych urządzeń.

## 6. OGRODZENIE TERENU PRZY ZJEŻDŻALNI

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe w kolorze zielonym o wys. do 1,5 m na podmurówce prefabrykowanej  o wymiarach: 75,5 x 25 x 8 cm o wys. 3,5 m.

7. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZATY ROŚLINNEJ

Bilans terenu

krzewy-  22 szt.

| Lp. | Nazwa | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
|  | Krzewy iglaste |  |
| 1 | Sosna górska ‘Kobold’ | 2 |
|  | Sosna górska ‘Kissen’ | 2 |
|  | Krzewy liściaste |  |
|  | Lilak Meyera ‘Palbin’ | 3 |
|  | Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | 3 |
|  | Pęcherznica kalinolistna ‘Diablo’ | 3 |
|  | Migdałek trójklapowy | 3 |
|  | Tawuła japońska ‘Cripsa’ | 2 |
|  | Jaśminowiec ‘Manteau d’hermine’ | 4 |

ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w których nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien być spulchniony na taką głębokość, aby mieć pewność, że w miejscach tych nie będzie stagnowała woda.

Uwagi ogólne:

Materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.

Materiał roślinny musi być zdrowy, czysty odmianowo i prawidłowo oznakowany. Należy sadzić rośliny z pojemników, zgodnie z wykazem roślin w tabeli. Rośliny nie mogą nosić śladów uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego nawożenia, chorób czy szkodników. Materiał roślinny musi być dobrze zahartowany i ukształtowany z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunków.

System korzeniowy musi być odpowiedniej wielkości i prawidłowo rozwinięty, nieprzesuszony, a korzenie  nie opasują bryły dokoła. Bryła korzeniowa musi ponadto być odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w żaden sposób ani nieporażona chorobami. Roślina musi być dobrze ulistniona a liście odpowiednie dla gatunku.

Liście roślin nie mogą być zwiędnięte, zwijające się, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku odbarwień. Pędy krzewów nie mogą mieć ran spowodowanych żerowaniem szkodników, uszkodzeniami mechanicznymi lub źle wykonanymi cięciami.

Materiał roślinny w czasie transportu musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Najwłaściwszy termin sadzenia przypada na wiosnę IV - V lub jesień IX - XI tj. po zakończeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkości dołów powinny być uzależnione od stosowanego asortymentu materiału roślinnego

.

NASADZENIA KRZEWÓW

Na terenie zieleni zaprojektowano 22 szt. krzewów ozdobnych. Skład gatunkowy, ilości do posadzenia oraz pożądane parametry przedstawia poniższa powyżej.

Uwagi ogólne:

Materiał roślinny to krzewy pochodzące z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieć prawidłowy dla danego gatunku pokrój. Najwłaściwszy termin sadzenia krzewów liściastych przypada na wiosnę IV - V lub jesień VIII - IX tj. po zakończeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkości dołów powinny być uzależnione od stosowanego asortymentu materiału roślinnego.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- pokrój zbyt wyrośnięty, zbyt wyciągnięty w górę

- jednostronne ułożenie pędów

Sadzenie:

Doły do sadzenia roślin powinny być o 20 cm szersze i 20 cm głębsze niż bryła korzeniowa. Do zaprawy dołów należy użyć mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7 % objętości mieszanki) i ziemi urodzajnej w proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i wymagań poszczególnych roślin. Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu

# 8. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW

W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

• parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,

konstrukcja),

• wyglądu (struktura, barwa, kształt),

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje

zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# 9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU

- Na projektowanym terenie nie występuje zagrożenie wybuchem.

- Klasa odporności ogniowej elementów obiektu budowlanego zgodnie z warunkami technicznymi.

- Zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru z hydrantu zewnętrznego w sieci publicznej wodociągowej w odległości do 75,0 m od projektowanego obiektu.

- Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudno zapalne oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

# 10. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Posiada wejście szerokości 2 m umożliwiające wjazd wózków oraz osób z problemami ruchowymi.

# 11. KOLEJNOŚĆ I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

- wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie;

- zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujących się w strefie robót;

- organizacja wjazdów;

- wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków;

- wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie

- roboty rozbiórkowe elementów budowlanych z wywiezieniem odpadów nieorganicznych na wysypisko. Materiały i elementy nadające się do powtórnego wbudowania należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- budowa ogrodzenia;

- budowa nawierzchni pieszych;

- montaż elementów małej architektury;

- przeprowadzenie pozostałych zabiegów gospodarki drzewostanem;

- uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

# 12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## 12.1. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

W zakres robót podstawowych wchodzą:

- budowa ogrodzenia

- budowa nawierzchni;

- montaż małej architektury;

- sadzenie krzewów;

Kolejność robót:

- wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie;

- zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujących się w strefie robót;

- organizacja wjazdów;

- wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków;

- wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie

- roboty rozbiórkowe elementów budowlanych z wywiezieniem odpadów nieorganicznych na wysypisko. Materiały i elementy nadające się do powtórnego wbudowania należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- budowa ogrodzenia;

- budowa nawierzchni pieszych;

- budowa nawierzchni sportowych;

- montaż elementów małej architektury;

- przeprowadzenie pozostałych zabiegów gospodarki drzewostanem;

- uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

## 12.2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- linie kablowe nN i SN

- istniejące uzbrojenie podziemne terenu: wodociągi, kanalizacja, kanalizacja teletechniczna

## 12.3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

| skala | rodzaj zagrożenia | miejsce występowania | czas występowania |
| --- | --- | --- | --- |
| średnia | komunikacyjne, wynikające z publicznego i otwartego układu obiektu | na terenie całego obiektu | podczas wykonywania pełnego zakresu robót |
| wysoka | urazy wskutek uszkodzenia innych istniejących sieci uzbrojenia terenu (gaz, wodociąg, itd.) | w miejscach i na trasach istniejących i czasowo użytkowanych instalacji | podczas wykonywania pełnego zakresu robót |

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami:

- teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną,

- robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

- nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

- przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników.

## 12.4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót należy przeszkolić z zakresu BHP, wskazać miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu. Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami ze szczególnym uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt ten potwierdzić przez pracowników własnoręcznym podpisem. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzające ich zdolność do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

12.5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren budowy tj.:

- ogrodzić teren i wyznaczyć strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonać drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych, a także dojazdy pożarowe i utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników;

- na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i odwodnić miejsca przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń;

- materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej odległości od ogrodzenia i zabudowań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m);

- zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego;

- drogi i ciągi komunikacji pieszej należy utrzymywać w należytym porządku oraz odpowiednio oświetlić;

- obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;

- na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów lub zapewnić możliwość korzystania z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa;

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

PODPIS PROJEKTANTÓW

architektura krajobrazu:

mgr inż. arch. kraj. Urszula ĆWIEK

mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska

RYSUNKI:

1.1. Projekt zagospodarowania terenu (1:500);

2.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt nasadzeń (1:500);

3.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Gospodarka zielenią. (1:500);

4.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Przekrój przez nawierzchnię– wymiarowanie (1:10);

5.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Ogrodzenia- wymiarowanie. (1:10);

6.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Ścianki wspinaczkowej. (1:100);

7.1. Projekt budowlano-wykonawczy. Tablica do rysowania kredą- wymiarowanie. (1:10)

8.1  Projekt budowlano-wykonawczy. Tablica informacyjna (1:10).

# ZAŁĄCZNIKI

1 Karty techniczne produktów:

  - Ławka

  - Kosz na śmieci

  - Tablice informacyjne

  - Tablica do rysowania

1.5.  	Ścianka wspinaczkowa

1.6. 	Ogrodzenie

2. Uprawnienia projektantów:

2.3. Dyplom ukończenia studiów wyższych - Urszula Ćwiek

2.4. Dyplom ukończenia studiów wyższych – Małgorzata Kucharska