WN/224/2019								Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie  koncepcji programowo-architektonicznej rozbudowy hali widowiskowo-sportowej w Warszawie przy ul. Pileckiego 122, w zakresie umożliwiającym wybudowanie dodatkowej widowni stałej po stronie wschodniej budynku - mapa lokalizacyjna - Załącznik nr 1

1.1 Opracowana przez wybranego Wykonawcę koncepcja powinna uwzględnić

zaprojektowanie:

  - widowni stałej po stronie wschodniej budynku. Szacowana liczba dodatkowych miejsc na widowni stałej ok. 750.

  - dwóch toalet - męskiej i damskiej ( co najmniej 5 kabinowa  każda )

  - dwóch szatni dla zawodników – męska i damska

  - szatni dla publiczności na ok. 750 osób

  - powierzchni magazynowych o pow. co najmniej 80 m2.

  - pomieszczenia techniczne

  - komunikację poziomą i pionową ( winda ) zapewniającą dostępność nowych trybun i zaplecza sanitarnego dla osób niepełnosprawnych

oraz

- zapewnienie drogi dojazdowej go garażu podziemnego i zaplecza przedszkola.

- zapewnienie bezkolizyjnego przejścia do projektowanych trybun od strony

wejścia głównego.

1.2.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca złoży następujące dokumenty :

- Koncepcję docelowego zagospodarowania terenu

- Rzuty wszystkich poziomów obiektu przedstawiające sposób realizacji założonego programu funkcjonalnego

- Przekroje charakterystyczne niezbędne dla wyjaśnienia rozwiązania koncepcyjnego

- Wizualizacje komputerowe bryły budynku po jego rozbudowie

- Bilans miejsc parkingowych

- Część opisową do projektu

1.3. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia  w formie wydruków papierowych na formacie A3  w  4 egz., jeden egzemplarz opracowany w formie sztywnych plansz formatu 100 x 70 oraz   w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Wymagany termin realizacji:  od daty podpisania umowy tj. do 22.11.2019 r.

W czasie prac nad opracowaniem wymagane jest odbycie co najmniej dwóch spotkań o charakterze konsultacyjnym wybranego Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego służących omówieniu różnych wariantów rozwiązań i wyborowi optymalnego wariantu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia swoich uwag, do opracowywanej koncepcji, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Kryterium oceny:

- Cena za opracowanie koncepcji    90%

- Za zwiększenie pow. magazynowej  do 100 m2    10 %

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość zapoznania się z archiwalną dokumentacją budynku, jaka jest w dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający umożliwi również wizję lokalną w terminie wzajemnie uzgodnionym.

Kontakt z kierownikiem obiektu –Panem Marcinem Zielińskim tel.785-501-556

Informacje o istniejącym obiekcie na podstawie Projektu Architektonicznego z 2000 r.

- Powierzchnia zabudowy			 4323 m2

- Powierzchnia użytkowa			 9563 m2

- Powierzchnia całkowita			10689 m2

- Kubatura budynku				72789 m3

Budynek hali stanowią trzy zespoły funkcjonalne

- Część halowa – trzykondygnacyjna z parterową halą widowiskowo-sportową

i strefą przeznaczoną dla widzów, wejściem głównym od strony zachodniej, trybunami stałymi, rozsuwanymi jak również z pełnym zapleczem szatniowo – sanitarnym.

- Zaplecze sportowo-rekreacyjne – trzykondygnacyjny pawilon ( od strony południowej  )  z samodzielnym wejściem, przeznaczony dla zawodników

i wykonawców  z pełnym węzłem sanitarno-szatniowym, salą treningową

i zapleczem magazynowym. W tej części budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne i biurowe, obsługi technicznej oraz sala konferencyjna.

- Część komercyjna – pawilon północny, czterokondygnacyjny, stanowiący zespół samodzielnych usług towarzyszących obiektowi sportowemu.

- Na poziomie -2,70 w przyziemiu pod częścią komercyjną usytuowany jest parking dla samochodów osobowych. Wjazd na parking pochylnią wzdłuż ściany wschodniej budynku. Na poziom parteru wejście dwoma zewnętrznymi otwartymi klatkami schodowymi. W  zachodniej części przyziemia oraz części piwnic pod holem wejściowym zlokalizowane zostały pomieszczenia techniczne.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej szkieletowej wylewanej na mokro, konstrukcja nośna dachów stalowa.

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:

- Instalacja wod-kan

- Instalacja co

- Instalacja wentylacji mechanicznej

- Instalacja klimatyzacyjna

- Instalacje elektroenergetyczne:

- Oświetlenie ogólne i miejscowe

- Oświetlenie awaryjne

- Ochrony przed porażeniem

- Teletechniczną

- Instalacji  sygnalizacji alarmowo-pożarowej

- Instalacji nagłaśniającej

- Transportu pionowego

Na płycie głównej hali wyodrębnione są :

- Boiska centralne

- Boiska treningowe 3 w układzie poprzecznym

- Trybuny rozsuwane ( 364 miejsca )

- Widownia ruchoma- zestawy krzeseł dla ok. 400 miejsc

- Widownia stała na ok. 1067 miejsc

Obszar opracowania obejmuje część działki geodezyjnej nr 18/1  z obrębu 1-10-21

Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy, wykażą, że :

- w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu koncepcji lub projektu technicznego budowy, rozbudowy lub przebudowy hali sportowej, widowiskowej lub widowiskowo-sportowej.

Informację potwierdzającą spełnienie w/w warunków – oświadczenie z podaniem wartości, daty i miejsca  realizacji, nazwy inwestora.

2) wykonawca dysponuje zespołem co najmniej 2 osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zamówienia, w którym każda osoba posiada wykształcenie wyższe techniczne i uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej.

Dołączyć uprawnienia oraz ważny dokument  potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.